## Slide 1: ARDUINO MEGA 2560
GRUPO 11

## Slide 2
Microcontrolador ATmel
ATmega2560 a 16 MHz.
Memorias:
SRAM integrada de 8 Kb: crea y manipula las variables ejecutadas
EEPORM de 4 Kb: mantiene datos después de Reset o apagado.
Flash de 256 Kb: memoria del programa.
Señal de reloj de 16 MHz.

## Slide 3
Entradas de voltaje:
Puerto USB: tiene una protección de 500 mA, posee un fusible autoreseteable para protegerse del PC.
Entrada Jack hembra: se puede alimentar con un valor entre 5 – 20 V.
PIN Vin: alimentación entre 7 – 12 V
Alimentación recomendada: 7 – 12 V (aunque admite de 6 a 20 V)

## Slide 4
Entradas y salidas digitales:
Son 54 pines.
Pueden obtenerse un total de 70 entradas/salidas digitales.
Se recomienda no usar los pines 0,1,14,15,16,17,18,20, 21, ni el pin 13 como entrada.
Intensidad en continua de 40 mA.

## Slide 5
Entradas/salidas analógicas:
Pines del 0 al 15.
Trae un convertidos analógico a digital de 16 canales.
Resolución de 10 bits, devolviendo enteros de entre 0 y 1023.

## Slide 6
Para definir las entradas y salidas en el programa:
Se utiliza #define PIN XX (valor).
XX se refiere a la entrada en la placa.
Valor se refiere al valor al que se le asigna.
Configuración en el setup:
pinMode(XX, INPUT/OUTPUT):
Se configura XX como salida o entrada.

## Slide 7
Botón y pin de Reset:
El botón es pulsándolo.
El pin es conectando 0V.
Reinicia el programa.

## Slide 8
Pin 5 V:
Suministra 5 V.
Proviene del USB, JACK o pin Vin.
Pin de 3.3 V a 50 mA.

## Slide 9
5 pines de GND:
Tierra para los proyectos.
No suele usarse el de arriba.

## Slide 10
Puerto serial:
4 puertos seriales: pines 0,1 y 14 – 19.
Reciben y transmiten datos en serie.

## Slide 11
Interrupciones externas:
Pines 2,3,18,19,20,21.
Se pueden configurar para activar interrupciones por flanco.

## Slide 12
PWM:
Pines 2 – 13 y 44 - 46.
Proporcionan salidad PWM de 8 bits con la función analogWrite().

## Slide 13
Pines que soportan la comunicación SPI utilizando librerías SPI:
Pin 53 (SS).
Pin 51 (MOSI).
Pin 50 (MISO).
Pin 52 (SCK).

## Slide 14
LED:
Pin 13 entrada digital.
Nivel alto LED encendido.
Nivel bajo LED apagado.

## Slide 15
TWI:
Soporta comunicación TWI o I2C usando la biblioteca Wire.
Pin 20 SDA.
Pin 21 SCL.

## Slide 16
AREF:
Pin de tensión de referencia para entradas analógicas.

## Slide 17
Pin SCL para el reloj.
Pin SDA para el dato

## Slide 18
ICSP:
Para el uso con la interfaz USB
Para uso con el Atmega 2560

## Slide 19
IOREF:
Proporciona la referencia de tensión con la que funciona el microcontrolador.